# Темы для изучения

Момент инерции, вращающий момент, момент импульса, нутация.

# Принцип

При незначительном смещении оси вращения свободного гироскопа наблюдается нутация. Исследуется зависимость между частотой нутации и частотой гироскопа для различных моментов инерции.

К гироскопу в карданном подвесе для прецессии прикреплены дополнительные гири.

# Оборудование

Гироскоп Магнуса с пособием		         02550.00   1

Секундомер, цифровой, 1/100 с		         03071.01   1

Стробоскоп с цифровым индикатором	         21809.93   1

# Цель

- Определить зависимость частоты прецессии от вращающего момента и угловой скорости гироскопа.

- Определить зависимость частоты нутации от угловой скорости и момента инерции.

# Установка и ход работы

Соберите гироскоп как показано на Рис. 1. Прикрепите на оси или диске (роторе) дополнительные гири. Диск должен находиться в положении безразличного равновесия во всех пространственных направлениях и оставаться неподвижным. Для этого отрегулируйте его при помощи двух скользящих гирек. Для определения частоты прецессии расположите дополнительные гири на оси гироскопа и слегка завинтите их. При помощи двух дополнительных гирь можно получить три комбинации (),  () и ().

При помощи пусковой рукоятки приведите гироскоп в движение. Измерьте угловую скорость стробоскопом, а частоту прецессии – секундомером. Рекомендуется измерить двойную частоту стробоскопом и половину периода прецессии секундомером.

Снимите дополнительные гири. Приведите гироскоп в движение. Рукой слегка коснитесь оправы, чтобы вызвать нутацию.

Частота нутации измеряется стробоскопом. Определите частоту нутации для различных скоростей гироскопа и при различных дополнительных гирях (расположенных симметрично относительно друг друга).

Рис. 1: Гироскоп в карданной оправе.

Рис. 2: Подвижная система координат для гироскопа.

# Теория и расчет

В инерциальной системе отсчета  уравнение движения твердого тела с моментом импульса , к которому прикладывается вращающий момент , имеет вид

Момент импульса гироскопа можно разложить на составляющую по оси симметрии , выходящей только из ротора, и остаток :

.

При преобразовании уравнения движения для подвижной системы координат , которая вращается с угловой скоростью с началом  в точке центра масс, а оси проходят по внутренней рамке гироскопа и оси симметрии (см. Рис 2) получаем:

Возьмите производную по времени во вращающейся системе (отмечено пунктиром). Если момент импульса ротора по оси симметрии постоянный:

,

где момент инерции  ротора лежит вдоль оси симметрии, а  - угловая скорость и соблюдается условие

,

получаем основное уравнение для гироскопа:

.                           (1)

Рис. 3: Зависимость частоты прецессии от частоты гироскопа с различными дополнительными  гирями.

Из выражения (1) получаем независимые уравнения для компонентов (1), характеризующие прецессию и нутацию:

,

.

( не учитывается для гирь, расположенных на оси ротора.)

Введя эйлеровы углы  и , получим:

,

где  - масса гири, которая расположена на расстоянии  от центра и вызывает благодаря ускорению свободного падения вращательный момент.

Рис. 4: Зависимость частоты нутации от частоты гироскопа  с различными дополнительными гирями

Если частота прецессии невелика по сравнению с частотой ротора , то

Этим условием можно пренебречь:

.

При начальных условиях

,

имеем:

.

При начальном условии

,

частота прецессии при постоянном  равна

.                             (2)

Используя функцию

,

из графика на Рис. 3 и выражения (2), получаем показатели

Если коснуться рукой оси симметрии гироскопа, то при

,

ось будет двигаться с частотой нутации

.                               (3)

Используя функцию

,

из графика на Рис. 4 и выражения (3), получаем компоненты